## Slide 1: Dashboard
Mixer and Balun

## Slide 2: Mixer-Point de fonctionnement & simu

## Slide 3: Mixer-Point de fonctionnement & simu Commentaires
Observation de la tension de sortie différentielle :
  Fif = Frf – Fol = 10MHz
  Tension de sortie = 0.6 V
  Compatible avec la théorie, on visait pour cette technologie une tension de sortie dans l'ordre de 0.5V-0.6V.
  Sortie pouvant être plus lissée (voir slide 5)

## Slide 4: Mixer- Miroir de courant
Polarisation du circuit -->Miroir de courant
Capa en entrée diff pour séparer les tensions DC entre le mixeur et le balun qui vient après le mixer
Diviseur de tension pour polariser la grille

## Slide 5: Mixer- Test bench
Vérifier le niveau de tension en sortie, mais il sera plus clair avec une FFT voir slide suivant

## Slide 6: Mixer- FFT
Script FFT
Sur un nouveau test bench :
Inclure le symbole du mixeur
Ecrire le script
Simuler
Sur les résultats de la simulation :
Observer les deux raies à frf-fol et frf+fol
Observer les tensions de sortie du mixer

## Slide 7: Mixer- Paramètres S
Sur les résultats de la simulation :
Observer ac.v(y_1_1).
Calculer l'impédance d'entrée (1/y_1_1) pour voir si on est haute impédance en entrée du mixer

## Slide 8: Mixer-Layout

## Slide 9: Balun Schéma

## Slide 10: Balun schéma électrique V1
W(N1,N2,N3)=2.94µm
W(N4,N5,N6,N7)=29.4µm
Rl=6k
R=100
Le miroir de courant pour avoir 50µA
Wref=0.15µm
Lref=0.26µm
Wcopie=0.5µm
Lcopie=0.26µm

## Slide 11: Balun V1 test bench

## Slide 12: Mixer+Balun V1

## Slide 13: Problème de linéarité
Mixer & Balun – Observation de la linéarité
Comme défini précédemment pour le mixer : Avec une tension d’entrée Vin = 0,175 V, on obtient une sortie Vout = 0,4 V, ce qui correspond au point OCP3 du mixer
Pour assurer les performances du système, le balun doit conserver une bonne linéarité jusqu’à 0,4 V de son entrée.
Courbe bleue : sortie du mixer
Courbe rouge : sortie du balun
On observe clairement que le balun entre en saturation bien avant d’atteindre 0,4 V, ce qui met en évidence une limitation de sa linéarité.

## Slide 14: Balun- Layout