## Slide 1: Projet ZigBee Weekly W15
Promo MT 2026

## Slide 2: Planning
▲11/03
Début du projet
▲28/03
Rendu rapport système
▲03/04
Etude de circuit
▲16/05
Design review
▲28/05
Design j-15
▲11/06
Revue de
projet finale
W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦
Période entreprise
Mars
Avril
Mai
Juin
PARTIELS
▲19/03 – 15h
Plan rapport système

## Slide 3: Informations Générales à partager
DRM d’HIP disponible dans le drive
2 inductances 3nH disponibles

## Slide 4: Inductances
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
2 inductances Ls=3nH dimensionnées :
  Q < 10 mais plus petite en surface
  Q > 10 mais plus grande en surface
Paramètres S disponible dans la librairie des inductances crée
Actions/Tâches à venir
Support en cas de besoin
NA

## Slide 5: PHOTOs
Ls (H)
Rs (Ω)
Q (-)
N | W (µm) | S (µm) | Dint (µm)
3 | 10 | 2 | 162
Ls (nH) | Q (-) | Rs (Ω) | frésonnance (GHz) | Lrésonnance (nH)
3.02 | 11.7 | 4.0 | 10.95 | 25.2
Inductance avec un facteur de qualité amélioré
Inductance plus grande en surface

## Slide 6: LNA 1 – Inductance dégénérée
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Dimensionnement fini
Single  Gm cascode
Résonnance pour Ll parfait = 3nH
G = 16,1 dB  objectif 20dB
  suffisant ?
Actions/Tâches à venir
Simulation HB noise
Documentation Balun pour polarisation
Matching in/out avec bonne inductance
Mise en différentielle

## Slide 7: Polarisation pour le gm
Gm = 32mS et I = 1,46mA  Vgs = 0,33V

## Slide 8: PHOTOs
A 2,45GHz
G = 16,1dB

## Slide 9: PHOTOs

## Slide 10: LNA 2
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Actions/Tâches à venir
Choix de l'archi GC
Dimensionnement de la pseudo-branche single (sans le miroir de courant)
Construction du schéma sous qucs-s
Simulation point DC
Vérifier le gm, id... (dimensionnement)
Designer/Vérifier le miroir de courant
Adapter uniquement la sortie de l'ampli (entrée adapté à 1/gm)
Vérifier l'ensemble (branche single + miroir)
Extraction de la cts de bruit de la techno
Comment extraire tous les paramètres d'un ampli (gm,gds, cgd...)

## Slide 11: PHOTOs

## Slide 12: MIXER
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Adaptation de l'architecture;
Vérification des points DC;
Simulations transitoires (sortie du mixeur);
Extraction de la fréquence intermédiaire avec la simulation;
Plan de validation en cours.
Actions/Tâches à venir
Faire fonctionner la simu FFT;
Simulation HB si possible sinon FFT
Est-ce qu'on utilise les résistances de IHP ou celles idéales sur Qucs-s?

## Slide 13: PHOTOs
Rajout de deux résistances pour améliorer la linéarité du circuit;

## Slide 14: PHOTOs
Théoriquement, FIF =FRF-FOL = 2.443e9-2.445e9=2e6 Hz
Par la simu, on vérifie qu'on a bien FIF = 2MHz car T =500ns -->FIF =1/T=2MHz;
On a une tension de sortie Vout= 0.6V conformément à la spécification (0.7V typique)

## Slide 15: PLL
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Actions/Tâches à venir
Développement code verilog-a des blocs PDC sur qucs-s
Bench caractérisation L,C,R//,Q + simulation VCO
Developpement VCO sur qucs (analogue/numerique)
Définition des specs => VCO : Nouvelle valeur du courant I0 (~8mA au lieu de 100µA) + gain
Finir le design du diviseur de fréquence
Gérer le non recouvrement de
la bascule D

## Slide 16: PLL
PMOS 2 fois plus grands (W= 0.3 µm et W= 0.15 µm pour NMOS)
NMOS de gate W=20 µm
Signal de période 0.4 ns (~2.4GHz)

## Slide 17: PLL : VCO
Simulation :
Inductance idéal => prendre celle de Baptiste
Capa idéal => varactor PDK
Transistor PDK => tester pour un dimensionnement différent pour optimiser le Io / W.
Oscillation à 12.199-11.789n = 0.41n => f0 = 2.44GHz

## Slide 18: PLL : PORTE INVERSEUSE
PMOS 2 fois plus grands (Wp= 0.3 µm et Wn= 0.15 µm)

## Slide 19: PLL
// VerilogA for PLL, VCO, veriloga
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module VCO(Vctrl, vss, Vout);
//déclaration de variables
input Vctrl;
inout vss;
output Vout;
electrical Vctrl, vss, Vout;
parameter real Ko = 200E6, fo = 2.45E9, Wo = 2*3.14*fo;
real W_VCO, phi;
analog begin
if(V(Vctrl, vss) > 1.2) begin
W_VCO = Wo + Ko*1.2;
end
else if(V(Vctrl, vss) < 0)begin
W_VCO = Wo;
end
else begin
W_VCO = Wo + (Ko*V(Vctrl, vss));
end
phi = idt(W_VCO); => bloqué à 0
V(Vout, vss) <+ 0.6 + 0.6*cos(phi);
end
endmodule
La sortie du VCO est donc bloqué à 1.2V.
Le but est donc d'essayé de modifier directement la déclaration de idt() dans le logiciel pour la corriger.

## Slide 20: PLL : Porte "NAND"
PMOS 2 fois plus grands (Wp= 0.3 µm et Wn= 0.15 µm)

## Slide 21: PLL : Bascule D
Utilisation des sous-circuits

## Slide 22: Questions générales
Librairie digital IHP ?
Nombre de gates sur les transistors

## Slide 23: Actions d’équipe
Trouver la constante de bruit de la techno (Brice)
Déterminer les marges des spec pour chaque bloc (Tim/sacha/fatou/akram)
Test à mettre à jour PLAN DE VALIDATION (tout le monde, tout le temps)
Diapo Revue_projet_V2 (trame mercredi)
Continuer tuto_logiciel
Mise à jour des dashboard
Contacter IHP sur les librairies digital (sacha)
Réorganiser le OneDrive (lundi 12/05)
Caractérisation Résistance + capa techno IHP (DRM + Bench)
  Baptiste DRM | Sarah Bench