## Slide 1: Projet ZigBee Weekly W21
Promo MT 2026

## Slide 2: Planning
▲11/03
Début du projet
▲28/03
Rendu rapport système
▲03/04
Etude de circuit
▲16/05
Design review
▲28/05
Design j-15
▲11/06
Revue de
projet finale
W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦
Période entreprise
Mars
Avril
Mai
Juin
PARTIELS
▲19/03 – 15h
Plan rapport système

## Slide 3: Informations Générales à partager
DRM d’HIP disponible dans le drive
2 inductances 3nH disponibles + Modèle
Layout ?
Revue de projet mercredi
Xyce  toujours en cours d’installation

## Slide 4: Inductances
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Modèle livré
Actions/Tâches à venir
Support
NA

## Slide 5: Modèle Inductance
Ls_Modele (H)
Ls_EM (H)
Q_Modele (-)
Q_EM (-)
Rs_Modele (Ω)
Rs_EM (Ω)
Ls (nH) | Q (-) | QMAX (-) | FQmax (GHz) | frésonnance (GHz) | Lrésonnance (nH)
3.0 | 11.6 | 17.8 | 5.0 | 18.85 | 20.5
Ls (nH) | Rs (Ω)
2.88 | 3.62
@100MHz

## Slide 6: LNA 1 – Inductance dégénérée
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Début du Layout
  Floor plan OK
  Cascode OK
  Reseau sortie OK
LNA single
  Simulation générale validé
Actions/Tâches à venir
Continuer le layout
Dessin des plots DC
Rootage à faire
LNA single
  Simulation bruit (NF et IIP3)
LNA différentiel
  Design à refaire (gm / miroir / point de polarisation
LNA simulation bruit (NF) single  Akram?
LNA différentiel ? Est-ce qu’il y a une ressource disponible?

## Slide 7: LNA single Schéma single full
Nmos 1 et Nmos 2  Cascode LNA
Nmos 3 miroir de courant
-
-
Rhigh1_rf
empêche le courant rf de remonter dans la grille du miroir
Rhigh3_pol
polarise le mirroir de courant pour avoir 1,3mA dans le cascode
LS1  inductance dégénée
Fichier ZigBee/Inductance/lib_ind_param_s/Ind_1P_1.6nH.s1p

## Slide 8: LNA single Schéma single full
Adaptation d’entrée
- L1  inductance adaptation entrée
Fichier ZigBee/Inductance/lib_ind_param_s/Ind_1P_3nH_High_Q_simu.s1p
- Pas besoin de capa parallèle car Cgs Nmos-2 suffisamment gros
 inductance résonnance sortie
- Fichier ZigBee/Inductance/lib_ind_param_s/Ind_1P_3nH_High_Q_simu.s1p
Adaptation de sortie
C1 = 1,06 pF
C2 = 1,36pF

## Slide 9: LNA Single Bench LNA seul
Gain : car impédance de sortie du LNA = Haute impédance  vs Hi-Z ne fonctionne pas, il faut monter impédance du port 2

## Slide 10: LNA Single Bench LNA réseau adaptation 50 ohm
Gain : car impédance réseau adapté en sortie
Gain peu élevé par rapport à sans l’adaptation car le réseau prend beaucoup de gain

## Slide 11: LNA Single Bench LNA + réseau adaptation Hi-impedance
Gain : pour observer le gain en entrée du mixer (mixer = Hi-Z)

## Slide 12: LAYOUT
Les 2 capacités :
 Connectées en parallèles
DRAIN
DRAIN
SOURCE
SOURCE
GRILLE
GRILLE
SUB
SUB
C1
C2
Nmos1 et nmos2 connectés par le drain et la source

## Slide 13: LNA 2
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Actions/Tâches à venir
Etude de l'étage single ended terminée (design + layout)
Simulation single ended (Gain, Adaptation entrée/sortie, Bruit, Transitoire)
Montage différentiel terminé (schéma)
Etude complète du montage diff
Layout du montage diff
Mise en cascade des blocs
Simu SP du montage diff

## Slide 14: PHOTOs
Gain = 15.4 dB (Zout = 5k Ohm)
Gain = 6.51dB (Zout = 50 Ohm)
Nf_dB = 5.67 dB >= marge (5.01 dB) --> mesuré en single
Diff = - de bruit

## Slide 15: PHOTOs
Le signal est amplifié
Mesure du gain en tran n'est pas pertinente
Vin (peak to peak) = 0.02 V
Vout (peak to peak) = 0.11V
G = 5.5,
G (dB) = 14.8 dB

## Slide 16: PHOTOs
Il faut ajouter un ballun en entrée et en sortie de l'ampli diff
Pour convertir single vers diff en entrée et diff vers single en sortie

## Slide 17: PHOTOs
Feuille de calcul des valeurs d'inductance des ballunes en entrée et en sortie

## Slide 18: PHOTOs

## Slide 19: PHOTOs

## Slide 20: PHOTOs

## Slide 21: MIXER
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Design du mixer est fait
Design du balun est on cours pour améliorer la linéarité (saturation à 0.1V)
Commencement du Layout
Actions/Tâches à venir
Tuner les différentes paramètres du Balun afin de trouver la bonne combinaison.
Valider le bon fonctionnement du Balun en mettant en entrée 0.4V qui est (OCP3 du mixer).
Pour le layout: mettre les rails d'alimentation et connecter le bulk
Quel Guardring mettre pour le bulk à la masse ?

## Slide 22: PHOTOs
Schéma électrique du Balun
Miroir de courant pour avoir 50µA

## Slide 23: PHOTOs
Théoriquement, FIF =FRF-FOL = 2.443e9-2.445e9=2e6 Hz
Par la simu, on vérifie qu'on a bien FIF = 2MHz car T =500ns -->FIF =1/T=2MHz;
On a une tension de sortie Vout= 0.6V conformément à la spécification (0.7V typique)
Mixer & Balun – Observation de la linéarité
Comme défini précédemment pour le mixer : Avec une tension d’entrée Vin = 0,175 V, on obtient une sortie Vout = 0,4 V, ce qui correspond au point OCP3 du mixer
Pour assurer les performances du système, le balun doit conserver une bonne linéarité jusqu’à 0,4 V de son entrée.
Courbe bleue : sortie du mixer
Courbe rouge : sortie du balun
On observe clairement que le balun entre en saturation bien avant d’atteindre 0,4 V, ce qui met en évidence une limitation de sa linéarité.

## Slide 24: PHOTOs

## Slide 25: PLL
Besoin d’aide
Actions/Tâches réalisées
Actions/Tâches à venir
Verilog-a : tous les blocs fonctionnent séparément (FDIV & PFD développés en logique) test de mise en commun
VCO complet fonctionnel
Mise en commun des blocs analog et tests (le FDIV sera le même que pour le test verilog-a ; en logique)
Layout VCO
Problème sur FDIV, à haute fréquence ce n'est pas stable

## Slide 26: PLL
PMOS 2 fois plus grands (W= 0.3 µm et W= 0.15 µm pour NMOS)
NMOS de gate W=20 µm
Signal de période 0.4 ns (~2.4GHz)

## Slide 27: PLL : PORTE INVERSEUSE
PMOS 2 fois plus grands (Wp= 0.3 µm et Wn= 0.15 µm)

## Slide 28: VCO

## Slide 29: PLL – Verilog-A
VCO
PFD

## Slide 30: PLL – Verilog-A

## Slide 31: PLL – Pompe de charges
Simulation
Layout
INV_1x
INV_2X

## Slide 32: PLL – Pompe de charges
NAND_2_entrées
NAND_3_entrées

## Slide 33: PLL – Pompe de charges
Bascule D : Layout
Bascule D : Schematic
2
1
3
4
5
6
2
1
3
4
5
6

## Slide 34: Questions générales
Faut-il qu'on définisse les tailles de chaque bloc pour que ça soit cohérent pour le layout?

## Slide 35: Actions d’équipe
Trouver la constante de bruit de la techno (Brice)
Déterminer les marges des spec pour chaque bloc (Tim/sacha/fatou/akram)
Test à mettre à jour PLAN DE VALIDATION (tout le monde, tout le temps)
Diapo Revue_projet_V2 (trame mercredi)
Continuer tuto_logiciel
Mise à jour des dashboard
Contacter IHP sur les librairies digital (sacha)
Réorganiser le OneDrive (lundi 12/05)
Caractérisation Résistance + capa techno IHP (DRM + Bench)
  Baptiste DRM | Sarah Bench