## Slide 1: Projet ZigBee Revue de projet 03/04/2025
Promo Phelma MT 2026
Notes: TIM

## Slide 2: Agenda
1
2
3
Cadrage du projet
Organisation de l’équipe et outils
Avancement technique
4
Synthèse
Notes: TIM

## Slide 3: Cadrage du projet
Notes: TIM

## Slide 4: Enjeux du projet :
Mise en place de la partie récepteur dans un projet ZigBee
Communication sans fil optimisée
ZigBee => Objectif de faible consommation et faible donnée pour les appareils
Nouvelle technologie : IHP 130nm
Exemples d'utilisation:
  IOT : domotique(lumières, détecteur fumée...), collecte de données médicales( systèmes de contrôles industriels
Notes: Elyas

## Slide 5: Enjeux pédagogiques
Gestion de projet
Utilisation d’outils open source (adaptabilité)
Démarche R&D-> Agile
Flow de conception complet
Utilisation concrète des notions vues en cours
De l’analyse bloc à la réalisation technique (comprendre les blocs et intéraction)
Notes: Elyas

## Slide 6: Diagramme fonctionnel : Emetteur / Récepteur Zigbee
Focus sur la partie Front End Analogique
Notes: Timothée

## Slide 7: Conception Récepteur :
LNA
Amplification du signal reçue avec le moins de bruit possible
Mixer
Transposition du signal de FRF à une fréquence intermédiaire FIF à partir de la FOL généré par la PLL
PLL
Génération de la fréquence d'oscillation FOL
Notes: Tim

## Slide 8: Spécifications du récepteur
Détermination du :
  Facteur de bruit + Gain
  Sensibilité (PSi,min) => Distance maximale
  Non-linéarité (IIP3) => PSi,max => Distance minimale
Notes: Fatou

## Slide 9: Spécifications du récepteur
NF & Gain par bloc
  LNA --> Déterminé avec S.Bourdel
  Mixer -->Etat de l'art
NF & Gain du récepteur -->Calcul
Tension d'entrée des blocs
  LNA --> avec R=50Ω
  Mixer -->
Notes: Fatou

## Slide 10: Sensibilité / IIP3 récepteur
Puissance de l’émetteur :
  Donnée par le cahier des charges
Sensibilité = Psi,min :
  Puissance de réception minimale du récepteur => Distance max
Psi,max :
  Puissance réception maximale du récepteur => Distance min
FM :
  Marge sur les pertes dans un environnement intérieur
Atténuation :
  Causée par la distance entre l’émetteur et le récepteur
Distance
IIP3 :
  LNA & MIXER : Discussion S. BOURDEL
  De telle sorte à avoir un IIP3 du récepteur proche de celui du LNA
PNFi
Notes: Brice

## Slide 11: Spécifications PLL
Cahier des charges :
Calculs -> Détermination des valeurs de capacités/résistances du filtre de la PLL
On en déduit les Spec PLL suivantes :
Notes: TIM

## Slide 12: Pour une démarche Agile sur les spécifications
Etablissement des marges
Priorisation des spécifications
Révision périodiques des marges et des spécifications
Début sprint
Fin sprint
SPRINT #
Notes: Elyas

## Slide 13: Organisation de l’équipe et outils

## Slide 14: Répartition des rôles
Gestion de projet
Chef de projet
- Timothée Grunewald
- Baptiste Monget
Outils de gestion / AGILE
- Trello : Colin Bariller
- Gantt : Timothée Grunewald / Sacha Lutoff
- Weekly : Equipe
- Rapport : Responsable tournant
Blocs Techniques
Mixer
- Elyas Arfaoui
- Fatou Fall
- Sarah Hadi
LNA
Akram Atouile
Brice Gogué-Meunier
Sacha Lutoff
Baptiste Monget
PLL
- Michel Amigo
- Sofian Archambault
- Colin Bariller
- Timothée Grunewald
Responsable Logiciel
- Colin Bariller
- Sacha Lutoff
Référent Layout
- Fatou Fall
- Sofian Archambault
Constante techno
- Elyas Arfaoui
- Sarah Hadi
Inductance
- Baptiste Monget
Spécification
Baptiste Monget
Fatou Fall
Timothée Grunewald
Brice Gogué-Meunier
Notes: Sacha

## Slide 15: Livrables
28/03 : Etude système
03/04 : 1ère revue : Bilan sur l'étude du circuit
Premier rapport design en fin de période d'école (avant-dernière période)
16/05 : 2eme revue : Etat d'avancement
Deuxième rapport design au début-moitié de période (dernière période)
Rapport Layout à la moitié-fin de période (dernière période)
28/05 : 3eme revue : Bilan du design + layout (-15j)
11/06 : Rapport Final + présentation
Notes: Akram

## Slide 16: Etapes clés
▲11/03
Début du projet
▲28/03
Rendu rapport système
▲03/04
Etude de circuit
▲16/05
Design review
▲28/05
Design j-15
▲11/06
Revue de projet finale
W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦
Période entreprise
Mars
Avril
Mai
Juin
PARTIELS
▲19/03 – 15h
Plan rapport système
Notes: Baptiste

## Slide 17: WBS
Work Breakdown Structure
Notes: Sofian

## Slide 18: WBS
Notes: Sofian

## Slide 19: Sprints
W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24
¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦ | ¦¦¦¦¦
Période entreprise
Mars
Avril
Mai
Juin
Début de projet
Revue de projet 1
SPRINT 1
Revue de projet 2
SPRINT 2
Revue de projet 3
SPRINT 3
Fin de projet
SPRINT 4
▲03/04
FIN SPRINT 1
▲16/05
FIN SPRINT 2
▲28/05
FIN SPRINT 3
▲11/06
FIN SPRINT 4
Notes: Sacha

## Slide 20: Sprint #1
Début de projet
Revue de projet 1
• Documentation
• Mise en place des outils de gestions
• Etude système
• Planning
• Dimensionnement
• Installation des logicielles
• Choix d’architecture
Première simulation •
Mise en place tutoriel logiciel •
Rétrospective •
Notes: Sacha

## Slide 21: Sprint #2
Revue de projet 2
• Redéfinition des blocs design
• Priorisation de spécifications
• Mise en commun des différents blocs
• Simulation et design complet de chaque bloc
Validation du circuit complet•
Rétrospective •
Revue de projet 1
Notes: Sacha

## Slide 22: Sprint #3 & 4
•Routage
Revue de projet 3
• Début layout
•Matching
LVS •
Rétrospective •
Revue de projet 2
• Matching & Routage
Fin du projet
• Révision design
• Dé-édition layout
LVS •
Rétrospective •
Notes: v

## Slide 23: Gantt sprint #1
Notes: Tim

## Slide 24: Gantt sprint #1
Notes: Sacha

## Slide 25: Gantt sprint #1
Notes: Sacha

## Slide 26: Outils de communication Onedrive commun
Projet_2A_ZIGBEE
Notes: Colin

## Slide 27: Outils de communication Trello mis à jour quotidiennement Trello_projet
Notes: Colin

## Slide 28: Outils de communication Weekly
Notes: Baptiste

## Slide 29: Outils de communication GitHub pour centraliser le design
https://github.com/Phelma-Promo-MT-2026/ZigBe.git
├── Circuit/
├── Inductance/
├── LNA_Indu_degen/
├── LNA_grille_com/
├── Mixer/
└── PLL/
Main
├── Dev
│ ├── Inductance
│ ├── LNA_Indu_degen
│ ├── LNA_grille_com
│ ├── Mixer
│ └── PLL
└── Techno
Notes: Sacha

## Slide 30: Outils de communication Diapo technique par bloc – exemple LNA
Notes: Sacha

## Slide 31: Outils de communication Partage de connaissances
Pourquoi?  Chaque étudiant doit pouvoir travailler sur n’importe quel bloc rapidement
Quoi?  Temps réserver à un partage de connaissances pour former les autres sur son travail
Qui? Tous les étudiants réaliseront un partage de connaissances
Où et quand?  2 fois au cours du projet
Retour d’entreprise avant revue de projet 2 | après revue de projet 3
Comment ?  présentation de chaque groupe pour former les autres à leur travaux + PowerPoint pour garder une trace écrite
Notes: Sacha

## Slide 32: Stratégie de test et validation
Nom du test ➡ Identifier l'objectif de la simulation et permettre de comprendre rapidement ce qui est vérifié.
Exigences ➡ Performances attendues selon les spécifications.
Conditions ➡ Contexte et paramètres de la simulation.
Procédure ➡ Étapes détaillées du test.
Valeurs attendues ➡ Résultats théoriques ou attendus.
Critères d'acceptation ➡ Définition des seuils de validation.
PASS/FAIL ➡ Résultat de la validation et justification en cas d’échec.
Séparation du Plan de Validation par Blocs:
https://1drv.ms/x/c/a37079e7ccb5967d/Ecznne0XbERItfCybd--btoBCpkU9y6iSFeLjqW2DHLs6g?e=NyEqMn
Notes: Sarah

## Slide 33: Plan d’atténuation des risques
Risque | Impact | Probabilité (/3) | Gravité (/3) | Plan de mitigation | Responsable
Conflits | Retard, tensions qualité du travail produit et bien être | 1 | 2.5 | Mettre une ambiance de travail saine (cf. Charte de travail) | Toute l’équipe
Gestion de la pression (deadlines, examens) | Perte d’efficacité, retard dans le travail | 1.5 | 1 | Anticiper la charge de travail du projet lors de cette semaine | Toute l’équipe
Nouvelle technologie (IHP) – caractérisation variables techno | Erreur dans les simulations | 2 | 3 | Allouer un binôme pour établir les constantes de techno en début de projet Extraire par simulation vs état de l’art ? | Sylvain Bourdel
Nouveau logiciel | Retards conséquents, toute la classe bloquée | 3 | 2 | Partage des connaissances W12 pour utilisations de bases des logiciels (questions/réponses ~30min) + doc PowerPoint | Adrien Luitot Sylvain Bourdel Sacha Lutoff Colin Bariller
Notes: Colin / Sarah / Elyas / Sacha :)

## Slide 34
Risque | Impact | Probabilité (/3) | Gravité (/3) | Plan de mitigation | Responsable
Discordance des spécifications | Modification des spécifications | 1.5 | 1 | Faire des réunions pour fixer les spécifications | Timothée Grunewald Baptiste Monget Sylvain Bourdel Yannis Leguennec
Absences et non-respect des deadlines | Charge de travail et tension dans le groupe | 1.5 | 1.5 | Plan de remplacement si absences ou retards trop conséquents | Colin Bariller
Hyperspécialisation – perte de vue de la globalité | Perte de pertinence dans le travail | 2 | 2 | Partage des connaissances à chaque phase de développement /!\  ne pas attendre pour poser des questions | Toute l’équipe
Manque de sérieux | Retard et conflit au sein du groupe | 2 | 1 | Discipline personnelle : charte de l’équipe | Toute l'équipe
Notes: Colin / Sarah / Elyas / Sacha

## Slide 35: Indicateurs clés du projet
Performance
Respect des spécifications
Tests
Validation des comptes-rendus
Respect des temps de réunion
Feedback des professeurs
Coûts et délais
Gantt/Trello
(Budget et coût horaire)
Risques et difficultés
1 indicateur de bien-être (une note de 1 à 5 + commentaire)
  Charge de travail
  Personnelle
  Émotionnelle
  technique
Notes: Baptiste

## Slide 36: Eléments clés de la charte
Eléments général : Présence obligatoire, pas de TT, Gestion des retards, éviter l'anglicismes...
Rôle et responsabilité : chef de projet (Animer, piloter, prise de décisions...), Référents logiciel (debugage, installation..) Design, Layout...
Communication : Revues journalières, hebdomadaire, onedrive...
Gestion des conflits : entre les deux parties, si ça persiste remonter aux chefs du projet puis aux encadrants...
Notes: Akram

## Slide 37: Avancement technique

## Slide 38: Paramètres techno 130nm
  https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/latest/
Récupération de la datasheet et calculs théoriques des différents paramètres
Notes: Elyas + Sarah

## Slide 39: Paramètres techno 130nm
Procédure d'extraction des paramètres réels
On trace le courant et avec le calculateur on trace .Puis et
On polarise à Vds=. Pour T=300K on a Ut=25.85mV , donc Vds=12.93mV.
Pour extraire les paramètres on fait une simulation DC dans laquelle on fait varier la tension .
Quelques equations utilisées:

## Slide 40: Paramètres techno 130nm
Résultats de la simulation
Sur la dernière courbe pour on note la valeur de en . pour cet on note et
40

## Slide 41: Flow de conception - logiciel
Notes: Colin

## Slide 42: Architecture des fichiers sur les VMs
42
/home/userproj/microelectronics/
│
├── PDK/
│ ├── IHP/ihp-sg-13g2/libs.tech
│ ├── klayout
│ ├── magic
│ ├── netgen
│ ├── ngspice
│ ├── openems
│ ├── openroad
│ ├── qucs
│ ├── verilog-a
│ ├── xschem
│ └── xyce/models
├── Tools/
│ ├── openvaf
│ ├── openEMS
│ ├── Xyce
├── Tools_sources/
└── Project/
├── ZigBee
├── local
Librairies IHP + examples
Outils Electromagnétisme + simulateur Xyce
Dépôt git + dossier d’essai local
Notes: Colin

## Slide 43: Tutoriel logiciel
Un power Point pour présenter un tuto logiciel

## Slide 44: LNA inductance dégénérative Répartition du travail jusqu’à aujourd’hui
MARS |  |  | AVRIL | 
W11 | W12 | W13 | W14 | W15
10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 | 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 | 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 | 31 ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 | 07 ¦ 08 ¦ 09 ¦ 10 ¦ 11
Sacha .L
GitHub et présentation
LNA Extraction gm
Installation logicielle
Baptiste .M
LNA Documentation
LNA Dimensionnement
Développement Inductance pour l’équipe
Calculs spécifications
Notes: Baptiste

## Slide 45: LNA inductance dégénérative Spécification
Noise Facto
Facteur de qualité :
Facteur de multiplication
Gain :
Fréquence fonctionnement
Inductance d’adaptation
Bande passante
Notes: Baptiste

## Slide 46: LNA inductance dégénérative Dimensionnement
Réseau sortie résonnance à 2,45GHz pour L = 3nH :
NMOS N1 et N2 :
  Pour un L min de 130nm :
Adaptation en entrée :
MHz
Notes: Baptiste

## Slide 47: LNA inductance dégénérative Etapes de conception
Extraction du gm
  Simulation DC transistor NMOS polarisé à 2V
Adaptation d’impédance d’entrée
  Simulation paramètre S  Abaque de smith
Polarisation de N1
Gain
Facteur de bruit
IIP3
Notes: Baptiste

## Slide 48: LNA inductance dégénérative Extraction du gm (1/2)
  Nombre de doigts = 11
  Analyse DC avec sweep sur Vgs
  Objectif :
Notes: Baptiste

## Slide 49: LNA inductance dégénérative Extraction du gm (2/2)
  Pour obtenir :
Notes: Baptiste

## Slide 50: LNA inductance dégénérative Adaptation Zin (en cours)
Analyse paramètre S pour déterminer les valeurs :
L1
C0
L2

## Slide 51: LNA inductance dégénérative Répartition du travail jusqu’à aujourd’hui
MARS |  |  | AVRIL | 
W11 | W12 | W13 | W14 | W15
10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 | 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 | 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 | 31 ¦ 01 ¦ 02 ¦ 03 ¦ 04 | 07 ¦ 08 ¦ 09 ¦ 10 ¦ 11
Sacha.L
GitHub et présentation
LNA Extraction gm
Installation logicielle
Baptiste.M
LNA Documentation
LNA Dimensionnement
Développement Inductance pour l’équipe
Calcul spécification
LNA Adaptation Zin
LNA Facteur de bruit + IIP3
Notes: Baptiste

## Slide 52: LNA grille commune
Enjeu global/fonctionnel
Specs/compromis/ Marges
Lien entre blocs  discussions et communication entre les équipes
Test/Critères d’acceptations
Méthode scientifique
Risques
Basse consommation (<1mW)
Large bande
Adapté à 1/gm
Notes: Akram

## Slide 53: LNA grille commune : Méthodologie du dimensionnement / design
Théorique
Calcul gm à partir du Rin (=50 Ohm)
A partir du gm --> Calcul du gain
On fix Vod (régime saturé) pour trouver un id à partir du gm
Déduction du W et W/L
Dimensionnement du réseau d'adaptation pour 2.4G
Calcul de Cgs pour vérifier la bande passante
Estimation de la consommation (0.5mW)
Pratique
Vérifier le id pour le gm fixé
Valider/adapter les dimensionnement théorique pour la branche single
Dimensionner le miroir de courant pour polariser correctement le LNA
Valider l'ensemble de la branche single avant de passer à la pair différentielle
Notes: Akram

## Slide 54: LNA grille commune : Calculs
Notes: Brice

## Slide 55: Mixer
Etat de l'art de la cellule de Gilbert --> Architecture Mixer
QUCS-S

## Slide 56: Mixer
Spécifications du mixeur (slides 9 & 10 )
Dimensionnement de la cellule de Gilbert
avec
et
Pour les transistors N1 & N2 :
Pour les transistors N3, N4, N5 & N6 :

## Slide 57: Mixer
Prochainement...
Calculer les points DC;
Mettre en place un plan de validation du design;
Simuler le mixer pour vérifier s'il répond aux critères d'acceptation;
Concevoir le buffer de sortie de la chaine RX;
Simuler la chaine Mixer-Buffer ;
Mettre en chaine LNA-Mixer-Buffer et réajuster si nécessaire;
Si OK, faire le layout des deux blocs : mixer & buffer.

## Slide 58: PLL
Calculs des spécifications
Répartition des blocs
Michel | Partie système (en Verilog-A)
Sofian | PFD, Charge Pump & Filtre de boucle
Timothée | VCO
Colin | Diviseur de fréquences

## Slide 59: Partie Système (en Verilog-A)
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module charge_pump(up, down, vout);
input up, down; // Signaux numériques UP et DOWN
output vout; // Tension de sortie
electrical up, down, vout;
integer C = 0;
parameter real Icharge = 100u; // Courant de charge (µA)
analog begin
if (V(up) > 0.5 && V(down) < 0.5) begin
C = 1; // Injecte un courant positif
end else if (V(up) < 0.5 && V(down) > 0.5) begin
C = -1; // Retire un courant négatif
end else begin
C = 0; // Pas de courant si UP = DOWN
end
I(vout) <+ Icharge * C;
end
endmodule

## Slide 60: PLL - Diviseur de fréquence
Travail commencé sur le diviseur de fréquence
Résolution des erreurs de simulation
  Mélange dans les VM
  Import et inclusion des librairies
Explication et mise au point avec l ’équipe sur les simulations
Premier travail sur le schéma

## Slide 61: Pompe de charges
Insertion des MOS : .Include lib + copie depuis le fichier exemple
Insertion des logic : .Include lib + ??? (test Include lib component)
Travail réalisé :
Résolution des problèmes de simu MOS
Création de symboles
Travail restant :
Résolution des problèmes de simu logic
Simulation et design des MOS

## Slide 62: Voltage Control Oscillator
Caractérisation d'une inductance du modèle :
  Simulation paramètre S pour retrouver à f=2.45GHz:
    Rp = 750 Ω
    L = - 1/[Im(Y11)*w ] = 6.07 nH
    C = 1 / [Lw²] = 695 fF
Réalisation d'un tank pour créer l'oscillateur :
  Varactor => Bande de fréquence entre 2.4 et 2.5GHz :
    Cmin = 667 fF
    Cmax = 724 fF

## Slide 63: Inductance
Propriétés géométriques :
Nbt = 4
Scoil = 2,1µm
W = 5,5µm
Dint = 182µm
Inductance souhaitée : 2,89nH
Utilisation des constantes process de la technologie
Script python en cours d’écriture
Notes: Baptiste

## Slide 64: SYNTHESE

## Slide 65: Retour sur ce sprint
Points positifs
Organisation rapide et efficace
Compréhension et appropriation du projet
Autonomie sur la documentation
Installation et prise en main logiciel open source
Pistes d’amélioration et vigilance
Temps de prise en main des logiciels
Laxisme de maintient à jour du git
Cadrage des réunions
Communication sur les étapes clés
Notes: TEAM

## Slide 66: Etat des lieux
Analyse système (production rapport)
Environnement travail stable
Appropriation des logiciels
Constantes technologiques déterminées
Dimensionnement des blocs terminés
Premières simulations
Notes: TEAM

## Slide 67: Sprint à venir
Discuter/établir les marges de manœuvres sur les spécifications
Finir le design de chacun des blocs
Commencer la mise en commun des différents blocs
  Mixer/LNA
  Mixer/PLL
Inductance (paramètres S)
Début layout
Notes: TEAM

## Slide 68: Merci
Des questions ?

## Slide 69: Retours des clients
Le temps du layout est sous-estimé, en discuter pour adapter le WBS, réadapter en fonctions des sprints, 80h/p optimiste, et 100h/p pessimiste
10 minutes daily agile: bonne idée et à garder.
Commencer à se projeter pour les prochains sprints, les thématiser, et les affiner dès maintenant.
Utilisations du ppt technique +
Signaler les nouveaux changements lors de la transmission de l'information aux clients (souligner en vert pour attirer l'attention)
Prévoir 1ère option, 2éme option en parlant aux clients
Borner ce qui est faisable ou non
Poser les bonnes questions pour ne pas perdre trop de temps
Enjeux: doit être plus maitrisé lors de la dernière revue
Être sûr de ce qu'on dit : éviter les je pense, je crois ..
Prise de rendu par rapport à nos critères d'acceptations, faire des démos
Bonne dynamique d'équipe

## Slide 70
RETOUR 2 (pour mettre en commun, on a fait 2 scribes sans faire exprès)
Diapo 46 : 1 seule inductance 3n, donc refaire les calculs
Diapo 54 : gamma donné dans la documentation ? Sinon refaire TP facteur de bruit
Slide 56 : VOL mode commun tout est donné pour faire le calcul
Slide 61 : mettre en place le diapo pour logiciel. Messagerie Trello pour quand on est bloqué en simu ? Voir si une meilleure forme existe. Attention juste dosage entre solution pratique mais pas trop prenante intellectuellement.
A donner en plus du diapo revue de projet : Document tests Sarah, trello, diapo pour logiciel
Attention : sous-estime partie layout attention ça sera plus long, c’est genre la moitié du temps
Garder absolument les 10 minutes agiles au début des séances, bonne documentation en général
Mails plus réguliers aux professeurs pour avoir un historique et avoir leur attention/feedback
Présentation plus professionnelle