## Slide 1: Projet ZigBee Revue de projet 13/06/2025
Promo Phelma MT 2026
Notes: TIM

## Slide 2: Agenda
1
2
3
Gestion de projet et outils
Avancement technique
Le projet
4
AgriZigBee
5
Bilan
Notes: TIM

## Slide 3: Le projet
1

## Slide 4: Contexte du projet Conception récepteur ZigBee
Boitier
Single
LNA
Boitier – Diff - PLL
CP
÷N
Test Chip 2
Diff
LNA
Actif
Buff
Buff
Notes: Timoutai

## Slide 5: Enjeux
Technologie ZigBee
Applications domotique, … avantages/inconvénients
Enjeux pédagogiques
Enjeu markéting
Enjeu environnemental
Techno IHPs
Notes: Baptiste

## Slide 6: Techno IHP – 130nm BiCMOS - SG32
0.13 μm CMOS process
SiGe:C npn-HBT’s
up to 350 GHz transition frequency
450 GHz oscillation frequency
2 gate oxides:
  thin gate oxide for 1.2 V digital logic
  thick oxide for 3.3 V supply voltage
NMOS, PMOS and isolated NMOS transistors
poly silicon resistors
MIM capacitors
Backend:
  5 thin metal layers
  2 thick metal layers (2 and 3 μm thick)
  MIM layer
Notes: Sacha

## Slide 7: Spécifications du récepteur
Détermination du :
  Facteur de bruit + Gain
  Sensibilité (PSi,min) => Distance maximale
  Non-linéarité (IIP3) => PSi,max => Distance minimale
Notes: Fatou

## Slide 8: Spécifications
Notes: Baptiste

## Slide 9: Gestion de projet et outils
2

## Slide 10: Gestion de projet et outils Bilan des outils de gestion
Gantt --> plus d'actualités
Weekly / Daily
Partage de connaissances
Structuration du drive
Git
WBS
Indicateur de bien-être --> fait à l’oral (daily) car peu nombreux
Notes: Fatou

## Slide 11: Gestion de projet et outils Trello
Notes: Colin

## Slide 12: Gestion de projet et outils Tutoriels
Mise en place d'un powerpoint : "TUTO_guide_logiciels"
Tout le monde y a accès pour montrer quelques mécaniques basiques ou avancées sur qucs et klayout
Exemple du tuto
sur le calcul du gain
d'un amplificateur
Notes: Brice

## Slide 13: Gestion de projet et outils Dashboard
Notes: Akram

## Slide 14: Gestion de projet et outils Modèle du récepteur avec marges
Notes: Baptiste

## Slide 15: Gestion de projet et outils Spécifications et marges
Equations :
Proposition :
Dégradation de l’IIP3 et du SFDR aura un impact direct sur la résistance face aux bloqueurs
Compliqué d’évaluer des marges
Notes: Baptou

## Slide 16: Gestion de projet et outils Plan de validation - exemple : Mixer
Nom du test | Exigences | Condition de test | Procédure de test | Résultats | Critères d’acceptation | Pass/Fail
simu DC | Ns1 et Ns2 en zone saturée --> vgs0>vth N1, N2, N3, N4 sont des switchs --> pas actifs en mm temps | Vgs de tous les transistors =0,8V | Insérer box simu DC --> Run --> Simulation -->Afficher point de fonctionnement | Vds (transistor) >0 | les transistors doivent etre en zone saturée, Pas de tension négative,un courant pas trop élevé pour limite la chute de tension au nv des resistances | PASS
simulation transitoire Vout | Une porteuse de Frf-Fol, Une enveloppe de Frf+Fol | Frf=2,45GHz, Vrf=0,4V Fol=2,44GHz, Vol=2V Ip=4,64mA | ajouter sur un nouveau graphique equation vout (voutp-voutn)=fct(time) | -->VIF = 0,6[+-0,1V] -->ABS(FRF-FOL)=10MHz | -->VIF = 0,7V -->ABS(FRF-FOL)=10MHz +/-10% | PASS
fft (vout) | Deux raies doivent être visibles dans le spectre du signal de sortie : une à Frf-Fol et une à Frf+Fol | Frf=2,45GHz, Vrf=0,4V Fol=2,44GHz, Vol=2V Ip=4,64mA | ajout un script pour calculer la fft de la sortie (voutp-voutn) | deux harmoniques visibles: --> Une à 9,77MHz avec une magnitude de 0,657V -->Une à 4,895GHz avec un magnitude de 0,419V | Deux harmoniques: -->Une à 10MHz(Frf-Fol=Fif)avec une magnitude de 0,7V -->Une à 4,89GHz Frf+Fol) +/-10% | PASS
Gain | Le gain doit être relativement constant sur toute la plage des tensions d’entrée testées. La réponse du circuit doit être linéaire Identifier le point de compression à 1dB | Frf=2,45GHz, Vrf=100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 200mV, 300mV, 400mV, 500mV Fol=2,44GHz, Vol=2V Ip=1,5mA | En utilisant le bench de la fft, on fait varier la tension d'entrée et on relève l'amplitude de sortie à 10MHz. Sur excel, on trace les courbes vs(ve) et Pout (Pin) et on relève le point de compression ainsi que le gain | gain = 8,45 dB IIP3 = 0,175 V | gain = 8 dB Vinmax= 30mV pour Dmin=0,16m +/-10% | PASS
Notes: Sarah

## Slide 17: Avancement technique
3

## Slide 18: Avancement du projet

## Slide 19: LNA-grille commune Principe
Antenne :
  Fournie des signaux à faible amplitudes
  À 2.4G Hz
  Zout = 50 Ohm
LNA :
  Amplifie les signaux issus de l'antenne
  Pour être traité par le mixer
  Zout = Haute impédance

## Slide 20: LNA-grille commune Méthodologie
Cahier des charges | 
F (dB) | 3,5
F (lin) | 2,24
Qe | 1
γ | 2
G (dB) | 20
G (lin) | 10,000
Rs (Ω) | 50,00
f0 (Hz) | 2,45E+09
ω0 (rad.s-1) | 1,54E+10
BW (Hz) | 3,00E+06
Vin | 3,00E-03
Rin (Ω) | 50
gm1 (S) | Gain | F | F (dB) | G(dB)enPuiss
0,020 | 20,00 | 3,200 | 5,051 | 13,01
L1 (H) | C1 (F) | R1 (Ohm) | Lb (H)
3E-09 | 1,41E-12 | 1,00E+03 | 3,25E-09
Vod (V) | Vgs (V) | Id1=Id2 | Conso
0,1 | 0,6 | 1,00E-03 | 1,20E-03
M1 & M2 |  |  | 
W/L | W | L | Cgs
451,96 | 5,88E-05 | 1,30E-07 | 7,27E-14

## Slide 21: LNA-grille commune Méthodologie
Avec des composants idéaux
  Simulation DC
  Point de polarisation
  Comparaison des valeurs simulées avec les valeurs théoriques
  Estimation de la consommation
Composants réels
  Etude du gain
  Adaptation en entrée et en sortie
  Etude du bruit
  Simulation transitoire

## Slide 22: LNA-grille commune Méthodologie
Composants réels
Etude de la saturation
Etude du pt de compression
IIP3
Stabilité

## Slide 23: LNA-grille commune Méthodologie
2 tons à chaque entrée
Mesure des amplitudes des raies
IIP3 autour des –4.5 dB

## Slide 24: LNA-grille commune Layout single
Notes: Ajouter des notes

## Slide 25: LNA-grille commune Layout single
Notes: Ajouter des notes

## Slide 26: LNA-grille commune Layout différentiel
Notes: Ajouter des notes

## Slide 27: LNA-grille commune Layout différentiel
Notes: Ajouter des notes

## Slide 28: LNA-grille commune Layout différentiel
Reste à faire :
- capas découplage et de liaison
- GSGSG (Ground Source Ground Source Ground)
- placement des pads et hiérarchisation
Détails | 
PADs RF | 
Capacités de découplage pour les plots DC | 
Capacité de liaison | 
Plan de masse (métal1) | 
LVS | 
DRM respecté (hors densités) | 
Surfaces totales :
485750µm² (single)
677100µm² (diff)
Notes: Ajouter des notes

## Slide 29: LNA-grille commune Synthèse
Conso (A) | Gain (Lin) | Gain (dB) | Zin (Ohm) | Zout (Ohm)
2.57m | 11,7 | 21,36 | Adapté à 50 | 453,9
IIP3 (dB) | Pt de comp (dB) | Saturation (V) | K | Delta
-4,5 | -10.45<Ve(dB)<-7.95 | Ve (V) = 0,325 | 277 | 0,0806

## Slide 30: LNA - Inductance Dégénérée Principe
N1+N2
  Fournit le gain principal
  Source de bruit principal du LNA
Ls
  Introduit une rétroaction locale stabilisante
  Améliore le facteur de bruit
R // Ll1 // C //
  Forme un résonateur parallèle → sélection en fréquence (filtrage bande étroite)
  Ll1 : convertit le courant de N2 en tension
  R : fixe la bande passante (Q du résonateur)
  C : ajuste la fréquence de résonance avec Ll1
L1 //C0
  Réseau d’adaptation d’impédance d’entrée

## Slide 31: LNA - Inductance Dégénérée Méthodologie
Point de départ :
Adaptation 50Ω en entrée à partir des inductances:

## Slide 32: LNA - Inductance Dégénérée Méthodologie
1. Point de polarisation DC
Vgs = 0,656V
Ip = 4,49mA
2. Adaptation 50Ω entrée
Cgs = 1,075pF
3. Miroir de courant
Nmos 3 : W=58µm L=0,2µm
Rpol = 130Ω
Rrf = 5kΩ

## Slide 33: LNA - Inductance Dégénérée Méthodologie
4. Gain
5. Adaptation 50Ω sortie
= 1,3pF
PRISE EN COMPTE DES PADS ET BONDING

## Slide 34: LNA - Inductance Dégénérée : Synthèse
Composant | Valeur | Unité
Rpol(IHP Rsil) | 130 (W=1,2µm / L = 20µm) | Ω
Rrf (IHP Rhigh) | 5k (W=1µm / L = 2µm) | kΩ
Li | 3 | nH
Ls | 1,6 | nH
Ll | 3 | nH
Cp | 1,01 (W=L=25,9µm) | pF
C1 | 1,14 (W=L=27,5µm) | pF
C2 | 1,74 (W=L=34µm) | pF
Nmos1 | W=106µm / L=0,13µm / Ng= 11 | -
Nmos2 | W=106µm / L=0,13µm / Ng= 11 | -
Nmos3 | W=58µm / L=0,2µm / Ng = 4 | -

## Slide 35: LNA – Inductance Dégénérée Layout
N2
C0
N1
Amplificateur cascode + capacité d’adaptation
Grille
Drain
Grille
Drain
Source
Source
Détails | 
PADs RF | 
Capacités de découplage pour les plots DC | 
Capacité de liaison | 
Plan de masse (métal1) | 
LVS | 
DRM respecté (hors densités) | 
Surface finale : 720µm X 875µm = 0,63mm²
Notes: Ajouter des notes

## Slide 36: LNA - Inductance Dégénérée : Synthèse
Stabilité
NF
Compression
Zin
Zout
Gain
Consommation Ip = 4,49mA

## Slide 37: Mixer Principe
Mélange deux signaux (RF et LO);
Génère des composantes : RF ± LO;
Type: actif (Cellule Gilbert) .

## Slide 38: Mixer Méthodologie
FRF(GHz) | 2,45
FOL(GHz) | 2,44
VOL(V) | 2
VDD(V) | 1,2
VRF(V) | 0,4
RL(Ohms) | 800
L(µm) | 0,13
W(N1,N2) (µm) | 17
W(N3,N4,N5,N6) (µm) | 16
vgsRF(V) | 0,8
vgsOL(V) | 0,8
Données
Dimensionnement

## Slide 39: Mixer Méthodologie
Avec des composants idéaux
  Simulation DC : Point de fonctionnement
  Comparaison des valeurs simulées avec les valeurs théoriques
  Ajout de miroir de courant
  Estimation de la consommation
Avec des composants réels
  Etude du gain Vs/Ve et linéarité
  Etude paramètres S en entrée
  Simulation transitoire
  Simulation FFT

## Slide 40: Mixer Méthodologie
Signal RF :
  Fréquence : FRF=2.45 GHz
  Amplitude : VRF=0.15 V
  Signal LO :
  Fréquence : FLO=2.44 GHz​
  Amplitude : VLO=2 V
  Résultat FFT (Nutmeg)
Deux pics principaux observés sur le spectre de la sortie :
  À FIF=FRF−FLO=10 MHz;
  À FSUM=FRF+FLO=4.89 GHz

## Slide 41: Mixer Layout

## Slide 42: Mixer Layout
Détails | 
PADs RF | 
Capacité de liaison | 
Prise substrat (métal1) | 
LVS | 
DRM respecté (hors densités) | 
Surface occupée : 188µm *75µm = 14100 µm²

## Slide 43: Mixer Synthèse
Conso (mA) | Gain (Lin) | Gain (dB) | Zin (Ohms) | Zout (Ohms)
1.8 | 3.61 | 11.15 | Haute impédance | Haute impédance
ICP3(V) | OCP3(V) | Saturation (V)
0.15 | 0.4 | 0,75

## Slide 44: Balun Principe
Etage de mesure situé à la sortie de la chaîne de réception, après le mélangeur, générant les signaux I et Q en bande de base
Convertit un signal différentiel (sortie du mixer) en signal single-ended.

## Slide 45: Balun Méthodologie
OCP3 (mixer)(V) | 0.4
L(µm) | 0,13
DVedmax* (V) | 0.48
W(N1,N2, N3) (µm) | 30
W(N4,N5,N6, N7) (µm) | 4
Vgs (N1, N2)(V) | 1
Vgs (N3) (V) | 0.89
Vgs (N4, N5, N6, N7)(V) | 0,56
Données
Dimensionnement
*DVedmax : amplitude différentielle maximale en entrée du buffer

## Slide 46: Balun Méthodologie
Avec des composants idéaux :
  Simulation DC : Point de fonctionnement
  Ajout de miroir de courant
Avec des composants réels :
  Ajout de capacités de liaison et des ponts diviseurs de tension en entrée
  Simulation transitoire
  Etude de la linéarité du balun

## Slide 47: Balun Méthodologie
Le critère principal est la linéarité
  Observer la tension d'entrée à partir de laquelle on perd 1dB
  Le balun sature après le mélangeur

## Slide 48: Balun Layout
VDD
GND

## Slide 49: Balun Layout
Détails | 
PADs RF | 
Capacité de liaison | 
Prise substrat | 
LVS | 
DRM respecté (hors densités) | 
Surface occupée : 236µm * 82µm= 19352 µm²

## Slide 50: Balun Synthèse
Conso (mA) | Gain (Lin) | Gain (dB)
0.15 | 0.25 | -12
ICP3(V)
0.4

## Slide 51: Récepteur Schéma
Test Chip 2
LNA
Balun
Balun
Schéma théorique
Schéma électrique sur Qucs-s

## Slide 52: Récepteur Etude du circuit
Baisse de gain observée dans la chaîne Rx
Gain attendu : 32 dB (LNA 21 dB + Mixer 11.15 dB)
Gain mesuré : 22 dB (LNA 16.9 dB + Mixer 5.6 dB)
La résistance série de l’inductance de résonance du LNA, fixée à 500 Ω, détermine son impédance de sortie. Cette impédance n’est pas élevée, contrairement à l’impédance d’entrée élevée du mixer. ➤ Ce déséquilibre d’adaptation provoque une perte de puissance dans l’interface LNA–mixer, entraînant une baisse de gain des deux blocs.

## Slide 53: Récepteur Synthèse
Consommation
Gain
Point de compression

## Slide 54: PLL Principe
Phase-Locked Loop (PLL) : un circuit qui verrouille la phase d’un oscillateur sur celle d’un signal de référence et constitué des blocs suivants:
  Comparateur de phase : compare la phase du signal d’entrée avec celle du signal de sortie.
  Filtre passe-bas : élimine les hautes fréquences indésirables issues du comparateur.
  Oscillateur commandé en tension (VCO) : génère un signal dont la fréquence varie en fonction de la tension appliquée.
  Diviseur de fréquence : ajuste la fréquence du signal de sortie pour permettre le verrouillage.
Notes: Michel

## Slide 55: PLL Méthodologie
Données fixées
Données calculées
Paramètres | Mp [°] | Mp [rad] | fquartz [MHz] | fquartz /20 [kHz] | N | M | I0 [uA] | VDD [V]
Valeurs | 60 | 1,05 | 10 | 500 | 256 | 1 | 100 | 1,2
Paramètres | K0 [MHz/V] | K0/N [MHz/V] | 𝜔c [Mrad/s] | 𝜔p [Mrad/s] | ￼𝜔z [krad/s] | C1 [pF] | C2 [pF] | R [kOhms]
Valeurs | 524 | 2,05 | 3,14 | 11,7 | 842 | 0,88 | 11,4 | 104
Mp : marge de phase.
I0 : le courant de la pompe de charge.
N : le facteur de division en sortie du VCO.
M : le facteur de division en sortie du signal de quartz.
K0 : gain de VCO.

## Slide 56: PLL - Numérique
Pompe de charge numérique
On simule deux signaux décalés de 25 ns en entrée pour voir le comportement sur les trois états possibles :
Courant négatif de –100 µA
Courant nul 0 A
Courant positif de 100 µA

## Slide 57: PLL - Numérique
VCO numérique
On simule une rampe de 0 à 2 V sur 20 ns pour laisser le temps au VCO de stabiliser sa fréquence.
La fréquence de démarrage est de 2.4 GHz à une tension de contrôle de 0 V (fréquence minimale).
Après stabilisation, la fréquence arrive à 2.5 GHz à une tension de contrôle supérieur à 1.2 V (fréquence maximale).

## Slide 58: PLL - Numérique
Assemblage de la PLL numérique
On simule un signal de référence en entrée avec une fréquence de référence de 9.5 MHz avec une amplitude de 0 V à 1.2 V.
Ici nous n'utilisons pas de bloc diviseur de fréquence, la division se fait directement dans le bloc VCO (la simulation avec le bloc diviseur de fréquence n'a jamais abouti).
La tension en sortie du filtre est la tension de contrôle du VCO. Elle se stabilise autour de 0.5 V.
L'ajout d'une résistance en parallèle de 12kΩ en sortie de la pompe de charge sert à ramener la tension à 1.2 V.

## Slide 59: PLL - Numérique
Fonctionnement de la PLL pour une fréquence de référence de 9.5 MHz
Tension de contrôle à fréquence maximale (se rapproche de 1.2 V)
Tension de contrôle à fréquence minimale (se rapproche de 0 V.

## Slide 60: PLL – Diviseur de Fréquence Méthodologie
Fin(MHz) | Autour de 10
Fref(MHz) | 10
VDD(V) | 1.2
I0 | 100µA
L(µm)= Lmin | 0,13
W(PMOS cellules logiques 1X) = 2Wmin (µm) | 0.3
W(NMOS cellules logiques 1X)= Wmin (µm) | 0.15
W(T1) (µm) | 1.7
W(T2) (µm) | 1.55
W(T3) (µm) | 0.9
W(T4) (µm) | 0.35
L(µm)= Lmin | 0,13
 | 0.3
W(NMOS cellules logiques 1X)= Wmin (µm) | 0.15
W(T1) (µm) | 1.7
W(T2) (µm) | 1.55
W(T3) (µm) | 0.9
W(T4) (µm) | 0.35
Données
Dimensionnement

## Slide 61: PLL – Pompe de charge + PFD + Filtre de boucle Méthodologie
PFD : Phase Frequency Detector
Compare la phase de Fref et Fdiv et commande les signaux Up et Down en fonction de leurs états.
e
Pompe de charge :
fournit un courant prenant 3 valeurs (+I0, -I0 et 0) en fonction de l'état des signaux Up et Down
e
Filtre de boucle

## Slide 62: PLL – Pompe de charge Méthodologie

## Slide 63
PLL – Pompe de charge -Layout
Pompe de charge + PFD :
Fref
VOUT
VDD
VIN
Fdiv
Vout
Fref
GND
Surface totale :
WL = 23.4 X 17.8 = 417 µm²

## Slide 64: PLL – Pompe de charge Synthèse

## Slide 65
Génération d'une oscillation à tension contrôlée :
  2.4 GHz – 2.5GHz
  Io ~ 100µA
Permet la conversion de la fréquence RF en bande de base avec le mixer pour la démodulation
PLL – VCO
Principe de fonctionnement

## Slide 66
Oscillateur "idéal" (L,C modèle)
  Caractérisation => Ls,Cs,Rp
  Dimensionnement de la paire croisée => W/l ; gm
  Simulation du VCO complet
Oscillateur "réel"
  L = modèle en PI à partir de simulation EM
  C/R/Nmos du PDK
Oscillateur "réel et variable"
  Transistor pour simuler des varactors
  Cfixe
PLL – VCO
Méthodologie design
4. Source de courant réel ​
  Miroir de courant ​
  Filtre RC pour enlever le bruit d'alimentation (~kHz)​
5. Buffer de sortie : ​
  Abaisser Vmc = 0.6V ​
  Adapter la sortie à 50 Ohm​ (stand alone)
6. Wire bounding
7. Capacité de découplage
6. Symbole du VCO avec test bench

## Slide 67: PLL – VCO Design
Point DC symétrique
Adaptation 50 Ohms
Source de courant : ~40µA => 3mA
Oscillation entre 2.4-2.5GHz
Résonnateur LC, variable
Paire croisée
Source de courant
Buffer de sortie
Wire bonding
C_découplage

## Slide 68
PLL – VCO
Résultats
1.2V => 2.5GHz
0.42Vpp
0V => 2.398GHz
0.4Vpp
Symétrie des points DC

## Slide 69
PLL – VCO
Méthodologie Layout
Floorplan
  Optimisation de l'espace
  Symétrie
Résistivité des fils de liaisons RF/DC
  Niveau de métaux
  Largeur des pistes
Respect des règles DRC
Plan de masse
Capacité de découplage

## Slide 70: PLL-VCO Layout
Pompe de charge
Surface utilisée : 376 277 um²
Diviseur de fréquence

## Slide 71: PLL-VCO Layout
Pompe de charge
Surface utilisée : 376 277 um²
Diviseur de fréquence

## Slide 72: PLL-VCO Layout
Pompe de charge
Surface utilisée : 376 277 um²
Diviseur de fréquence

## Slide 73: PLL-VCO Layout
Pompe de charge
Surface utilisée : 376 277 um²
Diviseur de fréquence

## Slide 74: PLL-VCO Layout
Pompe de charge
Surface utilisée : 376 277 um²

## Slide 75: PLL – VCO Synthèse
DESIGN
Source de courant :
~40µA => 3mA avec Vbias = 0.8V
Oscillation :
2.398-2.5GhZ en fonction de V_controle
~0.4Vpp
Détails | 
PADs RF | 
Capacité de découplage | 
Plan de masse (métal1) | 
LVS | 
DRM respecté (hors densités) | 
LAYOUT

## Slide 76: PLL – Diviseur de fréquence Principe
2 étages de latchs dynamiques, dont la table de vérité est la suivante (IN = 0):
Les latches alternent entre mémoire et inverseur, et la rétroaction crée un effet de basculement séquentiel qui divise la fréquence par 4.

## Slide 77: PLL – Diviseur de Fréquence Méthodologie
Fin(GHz) | 2,45
Fout(MHz) | 10
VDD(V) | 1.2
L(µm) | 0,13
W(P1,P2) (µm) | 30
W(N1,T1, N2, T2) (µm) | 15
W(N3,N4) (µm) | 10
W(P3,P4) (µm) | 20
Données
Dimensionnement

## Slide 78: PLL – Diviseur de Fréquence Méthodologie
Dimensionnement du diviseur étage par étage
Etage 1
Etage 2
Buffers + sorties

## Slide 79
PLL – Diviseur de Fréquence Méthodologie
Diviseur de fréquence analogique pour un signal sinusoïdal
Diviseur de fréquence digitaux pour un signal créneau
Buffers intermédiaires pour amplifier et filtrer le signal de sortie et assurer la transmission

## Slide 80
PLL – Diviseur de Fréquence -Layout
Diviseur fréquence signal sinusoïdal par 2
Diviseur fréquence numérique sinusoïdal par 2
Clk_barre
VOUT
Clk
VIN

## Slide 81
PLL – Diviseur de Fréquence -Layout
Diviseur par 256 obtenu par chainage d'un bloc diviseur par 2 analogique et 7 blocs diviseur par 2 numérique
VIN
VOUT
Surface totale : WL = 104.2 X 18.1 = 1886 µm²

## Slide 82
PLL – Diviseur de Fréquence Synthèse
Diviseur fonctionnel et solide à toute épreuve! (voir la suite)
Avec la fréquence d’entrée de 2,4 GHz divisée par 256, la fréquence attendue est de 9,375 MHz, ce qui correspond à la période mesurée de 55,867 ns à 162,321 ns, soit environ 106 ns

## Slide 83: PLL Méthodologie
Bloc du VCO avec un offset de 1V rendre le signal exploitable par le diviseur de fréquence.
Bloc diviseur de fréquence par 256 qui utilise le signal sinusoïdal sortant du VCO, divise la fréquence du signal et ressort un signal créneau.
Bloc de la pompe de charge où on a incorporé le filtre.
Source de tension créneau de 10MHz qui représente le signal de référence du Quartz

## Slide 84: PLL Synthèse
119,944 ns – 119,527 ns = 0,417 ns
Fréquence = 1 / 0,417 ns ≈ 2,4 GHz
Correspond à la fréquence d’entrée avant division.
249,285 ns – 142,140 ns = 107,145 ns
Fréquence = 1 / 107,145 ns ≈ 9,34 MHz
Cohérent avec le signal de 2,4 GHz divisé par 256.
Signal de référence = 10 MHz
Comparaison de phase entre référence et signal divisé

## Slide 85: AgriZigBee
4

## Slide 86: AgriZigBee : une solution complète
Pourquoi?
Améliorer et optimiser les récoltes de production agricole
Pour qui?
Producteurs maraîchers
Quoi?
Proposition de stratégies d’adaptation en temps réel basé sur de la récolte de données pertinentes.
Comment?
Stations de capteur sans fil répartie dans les champs pour récolter et analyser des données –> donner une vue d’ensemble aux producteurs
1

## Slide 87: Stratégie proposée : répartition des stations sur 1Ha et fréquence de relevé*
Rotation des plantations d’un carré par année
330m
30m
50m
10m
Pour une station
-Emetteur/recepteur zigbee
-µ-controleur low conso
- température - hydrométrie - hygrométrie - pH - phosphore - potassium - magnésium
Fréquence des relevé (2/jour)
  4:00AM
  4:00PM
Unité centrale
-Emetteur/recepteur zigbee
-Raspberry pi pour analyse de donnée
- Ecran / Clavier / souris
*à partir de la discussion avec Maryam Delplanque – étudiante en science de l’environnement
2

## Slide 88: AgriZigBee : Un modèle de consommation
Les stations représentent moins de 0.7% de la consommation totale
Reste de la consommation est utilisée par la RASBERY et les microcontrôleurs
Intérêt d’optimiser l’ensemble du système et non une seule composante

## Slide 89: Bilan
5

## Slide 90: Bilan technique
Conclusion sur les résultats qu’on peut fournir aux clients
Valeurs à déterminer avec le modèle Excel
Distance minimale

## Slide 91: Rétrospective du Projet

## Slide 92: Retour d’expérience
Malgré que le projet était un poil imposé alors qu'on nous avait vendu plus de liberté, nous avons pu retrouver un peu de cette liberté.
Enrichissant en apprentissage technique et travail en groupe, plus concret que des cours/TP classiques
Trop de cours de management, surtout en début de projet -->répartition dans le temps
Trop de séances d'affilées qui créent potentiellement des tensions, car perte de motivation

## Slide 93: Merci de votre écoute

## Slide 94: Questions et remarques ½ (Brice)

## Slide 95: Questions et remarques 2/2 (Sarah)